ЛОТ 1

Анализатор билирубина у новорожденных фотометрический капиллярный со встроенной автокалибровкой и безреагентной пробоподготовкой АБФн-04-«НПП-ТМ» ТУ 9443-019-11254896-2004) «БИЛИМЕТ К»

| № | Наименование параметра | Наличие функций или величина параметра, заданные по ТЗ |
| --- | --- | --- |
| 1. Общие требования |
| 1.1 | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Наличие |
| 1.2 | Инструкция на русском языке | Наличие |
| 1.3 | Все предлагаемое оборудование должно быть выпущено не ранее 2018 года | Наличие |
| 1.4 | Дата выхода данной модели оборудования на рынок должна быть не ранее 2004 года | Наличие |
| 2. Функциональные требования |
| 2.1. | Способ измерения | Измерение оптической плотности плазмы крови на двух длинах волн |
| 2.2. | Исследование проводится в гепаринизированном капилляре | Наличие |
| 2.3 | Исследование проводится без применения реагентов | Наличие |
| 2.4 | Объем крови для исследования | Не более 30 мкл |
| 2.5 | Вывод результата | ЖК дисплей |
| 2.6 | Калибровка | Автоматическая |
| 2.7 | Инфракрасный канал связи с внешним принтером или компьютером | Наличие |
| 3. Технические требования |
| 3.1 | Рабочие длины волн | 492, 523 нм |
| 3.2 | Фотометрический диапазон | от 0 до 1,5 Б |
| 3.3 | Длительность измерительного цикла | Не более 2 сек |
| 3.4 | Тип калибровки | По встроенному контрольному стеклу |
| 3.5 | Диапазон измерения концентраций общего билирубина, не менее | 0 – 500 мкмоль/л |
| 4. Комплектация |
| 4.1. | Микрокапилляры гепаринизированные | Не менее 100 шт. |
| 4.2 | Гильзы для установки капилляров в гематокритную центрифугу | Не менее 12 шт. |
| 5. Эксплуатационные требования |
| 5.1 | Питание | Внешний источник ~220В/=5 В, 0,5 А |
| 5.2 | Размеры | Не более 200 х 110 х 70 мм |
| 5.3. | Масса прибора без комплекта ЗИП | Не более 1 кг |
| 5.4. | Диапазон рабочих температур | От +15 до +35 ºС |
| 5.5. | Ток потребления, не более | 100 мА |
| 6. Гарантийные требования |
| 6.1. | Гарантийный срок | Не менее 4-х лет |
| 6.2. | Послегарантийное обслуживание | Наличие |

Базовый комплект поставки:

| № | Наименование | Шифр конструкторской документации | Кол-во шт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализатор билирубина у новорожденных фотометрический капиллярный со встроенной ватокалибровкой и безреагентной пробоподготовкой АБФн-04-"НПП ТМ" | ТУ 9443-019-11254896-2004, ДГВИ.941416.010 | 1 |
| 2 | Источник питания | ДГВИ.936615.010 | 1 |
| Принадлежности |
| 4 | Микрокапилляры стеклянные гепаринизированные, нестерильные. Внутренний диаметр 0,9 мм, длинна 45 мм. | ТУ 9452-003-27526492-97 | 1000 |
| Эксплуатационная документация |
| 5 | Руководство по эксплуатации с методикой поверки | ДГВИ.941416.010 РЭ | 1 |

Фетальный монитор для антенатального/интранатального мониторинга жизнедеятельности плода/плодов

| Наименование товара | Количеств, значение параметра |
| --- | --- |
| 1. | Назначение | Одновременная регистрация частоты сердечных сокращений плода/плодов, движений плода/плодов, маточной активности во время беременности и родов |
|  | Область применения в медицинской практике | Акушерство, гинекология |
| 2 | Функциональные характеристики (потребительские свойства) товара |  |
|  | Поставляемый товар соответствует требованиям: |  |
|  | ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 Изделия медицинские электрические. Часть 1. Общие требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик | Наличие |
|  | ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014 Изделия медицинские электрические. Часть 1-2. Общие требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик. Параллельный стандарт. Электромагнитная совместимость. Требования и испытания | Наличие |
|  | ГОСТ МЭК 60601-1-2-2014 Изделия медицинские электрические. Часть 1-2. Общие требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик. Параллельный стандарт. Электромагнитная совместимость. Требования и испытания | Наличие |
|  | ГОСТ Р 50444-92 Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия | Наличие |
|  | Автоматический расчёт показателей сердечной деятельности плода/плодов с автоматизированной оценкой степени выраженности нарушений реактивности сердечно-сосудистой системы по данным КТГ | Наличие |
|  | Отображение графиков кривых и количественных характеристик КТГ на дисплее монитора и на бумажном носителе | Наличие |
|  | Сохранение результатов исследования в памяти монитора | Наличие |
| 3. | Технические характеристики |  |
| 3.1 | Требования к дисплею |  |
|  | Дисплей цветной жидкокристаллический графический | Наличие |
|  | - число пикселей по горизонтали и вертикали, шт. | 1280х1024 |
|  | - размер по диагонали, дюйм | 17 |
| 3.2. | Датчики |  |
|  | Ультразвуковой датчик, шт. | 2 |
|  | Фиксированная рабочая частота сигнала, МГц. | 1 |
|  | TOКO – датчик маточных сокращений | Наличие |
|  | Диапазон измерений ТОКО-датчика, грамм | 0-240 |
|  | Автообнуление TOКO-датчика | Наличие |
| 3.3. | Наличие порта для подключения прибора в больничную сеть и для подключения к сети Internet | Наличие |
| 3.4. | Напряжение питания | 220В, 50Гц |
| 3.5. | Потребляемая мощность не более, Вт. | 90 |
| 3.6. | Габариты прибора (без тележки) (Ширина х Высота х Глубина), мм | 403х390х260 |
| 3.7. | Масса (без тележки, принтера), кг | 12 |
| 3.8. | Требования к перечню функций фетального монитора |  |
|  | Программа автоматизированного расчета и анализа параметров КТГ антенатальная | Наличие |
|  | Программа автоматизированного расчета и анализа параметров КТГ интранатальная | Наличие |
|  | Диапазон измерения ЧСС плода/плодов, уд/мин. | 60-220 |
|  | Погрешность измерения ЧСС плода, уд/мин | 1 |
|  | Регистрации ЧСС плода/плодов от удара к удару | Наличие |
|  | Автоматизированная поправка на сон плода/плодов (с учетом эффекта влияния сна плода/плодов на конечный результат) | Наличие |
|  | Автоматическая фиксация и учет двигательной активности плода/плодов, включая незавершенные движения | Наличие |
|  | Отображение результатов автоматизированного анализа КТГ и расчёта показателя состояния плода с 10 минуты зарегистрированных данных, с ежеминутным обновлением данных | Наличие |
|  | Длительность цикла исследования в зависимости от показателя состояния плода от 10 минут до 60 минут (с возможностью продления до 90 мин.) в антенатальном периоде | Наличие |
|  | Функция непрерывной записи времени исследования в интранатальном периоде | Наличие |
|  | Окно аудио и визуального наблюдения эхосигнала для контроля оптимальной установки ультразвукового датчика | Наличие |
| 3.9. | Расчётные параметры в антенатальном режиме: |  |
|  | -базальная частота сердечных сокращений (ЧСС), уд./мин | Наличие |
|  | -размах частоты сердечных сокращений, уд./мин | Наличие |
|  | -количество акцелераций | Наличие |
|  | -средняя амплитуда акцелераций, уд./мин | Наличие |
|  | -максимальная амплитуда акцелераций, уд./мин | Наличие |
|  | -количество быстрых/медленных децелераций | Наличие |
|  | -максимальная амплитуда медленных децелераций, уд./мин | Наличие |
|  | -количество движений плода/плодов | Наличие |
|  | -количество незавершенных движений плода/плодов | Наличие |
|  | - вариабельность - усреднённое значение вариабельности в течение периода записи, мс. | Наличие |
|  | Расчет степени выраженности нарушений реактивности сердечно-сосудистой системы в соответствии с программным показателем состояния плода/плодов (4-х балльная шкала) | Наличие |
| 3.10. | Расчётные параметры в интранатальном режиме: |  |
|  | Количество/площадь дипов | Наличие |
|  | Количество/площадь поздних децелераций | Наличие |
|  | Количество/площадь ранних децелераций | Наличие |
|  | Количество/площадь акцелераций | Наличие |
| 3.11 | Параметры сократительной активности матки: | Наличие |
|  | - общее число схваток за весь период записи (в т. ч. Количество схваток за последние 20 мин.) | Наличие |
|  | -длительность схватки, сек | Наличие |
|  | -маточный цикл, сек | Наличие |
|  | Автоматическая коррекция оценки состояния плода/плодов для прогнозировании ранней неонатальной выживаемости по шкале оценки новорожденного | Наличие |
|  | Отображение результатов прогнозируемой оценки состояния плода/плодов для прогноза ранней неонатальной выживаемости по шкале оценки новорожденного с 20-ой минуты исследования, с перерасчётом каждые 5 мин. | Наличие |
|  | Автоматическое построение графиков рассчитываемых интегральных параметров | Наличие |
|  | Возможность построения партограммы | Наличие |
|  | Журнал событий | наличие |
| 3.11. | Требования к оповещению медицинского персонала (предупредительные сигналы тревог): |  |
|  | Звуковой и визуальный при отсутствии или слабом сигнале с доплеровского датчика | Наличие |
|  | Звуковой и визуальный с фиксацией в протоколе записи КТГ при установлении факта регистрации частоты сердечных сокращений с аорты женщины | Наличие |
|  | Звуковые и визуальные сигналы тревоги при технической неисправности прибора | Наличие |
|  | Звуковой сигнал при значениях параметров выше и ниже допустимых границ ЧСС плода/плодов | Наличие |
| 3.12. | Скорость печати КТГ на экране монитора и в распечатке на бумаге: 1 см/мин, 2 см/мин,3 см/мин | Наличие |
| 3.13. | Предварительная настройка уровня тахикардии и брадикардии ЧСС плода. | Наличие |
| 3.14. | Требования к передаче и обработке данных: | Наличие |
|  | Ввод данных о пациентке и клинической аннотации с отражением их на печати в текущем масштабе времени | Наличие |
|  | Возможность проведения неограниченных по времени и количеству исследований, автоматическое сохранение записи и доступ к базе данных в любой момент времени | Наличие |
|  | Возможность объединения мониторов в единую информационную сеть | Наличие |
|  | Введение и печать клинических событий в режиме реального времени через 10 минут от начала регистрации данных. | Наличие |
| 3.15. | Требования предъявляемые к программному обеспечению |  |
|  | программное обеспечение на русском языке | Наличие |
|  | Демонстрационная версия для ускоренного обучения персонала | Наличие |
| 3.16. | Требования предъявляемые к тележке |  |
|  | Полка с поворотным механизмом | Наличие |
|  | Полка с ящиком | Наличие |
|  | Встроенные розетки, шт. | 2 |
| 3.17. | Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с даты поставки |  |
| 4. | Комплект поставки |  |
|  | - вычислительный модуль обработки и отображения данных медицинского исследования (компьютер типа «панельный» - (шт.). - системный ультразвуковой доплеровский модуль – (шт.). | 1 |
|  | Печатающее устройство (принтер), формат печати: А4, шт.; | 1 |
|  | Датчик ультразвуковой доплеровский, шт.; | 2 |
|  | Датчик маточных сокращений, шт.; | 1 |
|  | Блок питания, мощность 90ВА, шт. | 1 |
|  | Шнур сетевой, шт. | 1 |
|  | Ремень крепления датчика , шт.; | 3 |
|  | Флакон с гелем , шт. | 1 |
|  | Тележка с полками, шт. | 1 |
|  | Стилус, шт. | 1 |
|  | Программное обеспечение, шт. | 1 |
|  | Фетальный монитор поставляется в упаковке завода-изготовителя, обеспечивающей полную сохранность Товара при транспортировке. Упаковка Товара отвечает требованиям экологической безопасности, имеет необходимые маркировки, индикаторы, наклейки, пломбы. Упаковка и маркировка соответствуют требованиям ГОСТ Р 50444-92 | Наличие |
|  | Поставляемый Товар разрешен в установленном законодательством РФ порядке к применению в медицинских целях на территории Российской Федерации и имеет регистрационное удостоверение. | Наличие |
|  | Товар сопровождается технической документацией от производителя на русском языке, отображающей технические характеристики Товара, сведения об объеме и порядке технического обслуживания и ремонта. | Наличие |
|  | Поставляемый товар новый, не бывший в эксплуатации, не прошедший ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей или восстановление потребительских свойств, заводского исполнения | Наличие |
|  | Монтаж и пуско-наладка оборудования с обучением медицинского и технического персонала | Наличие |
|  | Срок поставки не более 30 рабочих дней |  |