ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на техническое обслуживание медицинского оборудования

Техническое обслуживание медицинской техники – комплекс регламентированных нормативной и эксплуатационной документацией мероприятий и операций по поддержанию работоспособности и восстановлению исправности медицинской техники при ее использовании по назначению.

| № п/п | Общие условия | Требование |
| --- | --- | --- |
|  | Выполнение работ осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями по «Техническому обслуживанию медицинской техники" (Письмо Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27 октября 2003 г. № 293-22/233). | Наличие |
|  | Необходимо наличие у Исполнителя действующей лицензии на осуществление деятельности по производству и техническому обслуживанию медицинской техники (подп. 17 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ) (копия лицензии, заверенная Исполнителем, предоставляется в течение 3-х дней со дня заключения Договора). | Наличие |
|  | Необходимо наличие у Исполнителя действующей лицензии на осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением случая, если эти источники используются в медицинской деятельности) (подп. 39 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ) (копия лицензии, заверенная Исполнителем, предоставляется в течение 3-х дней со дня заключения Договора). | Наличие |
|  | Необходимо наличие у сотрудников Исполнителя, привлеченных для выполнения работ действующего удостоверения о допуске к работе в электроустановках с напряжением до 1000 Вольт, не ниже 3 группы. | Наличие (копии предоставляются в течение 5 дней со дня заключения Договора) |
|  | При выполнении работ по ТО ИМТ должны быть выполнены требования ГОСТ Р 50444-92 с последующими изменениями «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия», а при выполнении работ по ТО ИМТ, соединяемых с источниками электропитания – требования ГОСТ Р 50267.0-92 (МЭК 601-1-88) с последующими изменениями «Изделия медицинские электрические. Ч.I. Общие требования безопасности». | Соответствие |
|  | Нормативно-техническая документация: ГОСТы, СанПиНы, отраслевые методические рекомендации и указания, технологические карты, методики, документацию, регламентирующую деятельность в области технического обслуживания и аккредитации. | Наличие |
|  | Применение аттестованного технологического, испытательного оборудования и поверенного контрольно-измерительного оборудования. Документы, подтверждающие поверку «Свидетельство о поверке», протокол поверки средств измерений с поверительным клеймом в виде наклейки или оттиска калибровочного клейма на данное средство измерений (Копии документов предъявляются Заказчику перед началом работ). | Наличие |
|  | Обеспечение необходимым для выполнения регламентных работ технологическим и испытательным оборудованием, контрольно-измерительными приборами, транспортом. | Наличие |
|  | Ведение учета медицинской техники, эксплуатируемой в лечебном учреждении и принятой на техническое обслуживание. | Наличие |
|  | Консультирование медицинского персонала по правилам эксплуатации медицинского оборудования и соблюдению правил техники безопасности при работе с ним. | Соответствие |
|  | Оказание технической помощи учреждению здравоохранения в определении соответствия помещений требованиям правил, инструкций, СНиПов для монтажа медицинской техники. | Соответствие |
|  | Оказание услуг по техническому обслуживанию фиксировать в журнале технического обслуживания. При оказании услуг неукоснительно соблюдать правила техники безопасности и правила внутреннего распорядка, установленного в организации Заказчика. | Соответствие |
|  | Наличие необходимой базы для своевременной поставки комплектующих к обслуживаемому оборудованию для проведения ТО. | Соответствие |
|  | Выдача дефектных ведомостей на медицинское оборудование, подлежащее списанию. | Соответствие |
|  | Количество внеплановых выездов, в том числе в выходные и праздничные дни для диагностики неисправности медицинской техники. | Неограниченно |
|  | Дежурство не менее двух инженеров ежедневно с 8:30 до 17:15 по рабочим дням. Наличие круглосуточной диспетчерской службы. | Соответствие |
|  | В случае внезапного возникновения аварийной ситуации в работе медицинской техники время реагирования на заявки и выезд к Заказчику для диагностики проблемы и выявления поломки – в течение 2 часов. | Соответствие |
|  | Исполнитель гарантирует устранение аварийных ситуаций на медицинском оборудовании в случае их возникновения и принятие срочных мер по восстановлению его работоспособности в круглосуточном режиме в течение всего срока действия Договора. | Соответствие |
|  | Периодичность выполнения работ по техническому обслуживанию (Приложение №2) – не реже 1 раза в месяц (для отдельных видов изделий медицинской техники не реже 1 раза в неделю) | Соответствие |
|  | Качество оказанных и выполненных исполнителем работ, услуг соответствует условиям Договора, а при отсутствии или неполноте условий Договора требованиям, обычно предъявляемым к услугам соответствующего рода. Результат оказанных услуг в момент передачи заказчику, обладает свойствами, указанными в Договоре, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или Договором и в пределах разумного срока пригодно для установленного Договором использования, а если такое использование Договором не предусмотрено, для обычного использования результата услуг такого рода. Если законом, иными правовыми актами или в установленном ими порядке предусмотрены обязательные требования к услугам, оказываемым по Договору, исполнитель обязан оказывать услуги, соблюдая эти обязательные требования. | Соответствие |
|  | Исполнитель осуществлят контроль качества оказываемых услуг по техническому обслуживанию медицинской техники и несет ответственность за качество этих услуг. | Соответствие |
|  | В случае обнаружения недостатков, допущенных при проведении технического обслуживания, исполнитель устраняет их безвозмездно в срок до трех рабочих с дней с момента поступления к нему соответствующего обращения заказчика. | Соответствие |
|  | В течение гарантийного срока после проведения планового ремонта исполнитель безвозмездно ремонтирует или заменяет отремонтированные части, вышедшие из строя не по вине заказчика. | Соответствие |
|  | Стоимость работ включает в себя все возможные расходы по техническому обслуживанию и восстановлению работоспособности оборудования без замены запасных частей, указанного в Перечне обслуживаемого оборудования (Приложение №1) | Соответствие |

Приложение № 1

Перечень медицинского оборудования, передаваемого на техническое обслуживание

| № п/п | Наименование оборудования | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автоматическое промывочное устройство StarFax 2600 | 1 |
| 2 | Анализатор "Рефлеком" | 1 |
| 3 | Анализатор автомат. гематолог. Micros 1 с комплект. | 1 |
| 4 | Анализатор АГФ - 02 "Билитест" | 1 |
| 5 | Анализатор б/х Humalizer 2000 | 1 |
| 6 | Анализатор билирубина у новорожденных фотометрический капиллярный | 1 |
| 7 | Анализатор гемотологический МЕК 6400 | 1 |
| 8 | Анализатор мочи Combilyzer 13 | 1 |
| 9 | Анализатор паров этанола | 1 |
| 10 | Анализатор рефрактометрический | 1 |
| 11 | Аппарат "Амплипульс" | 2 |
| 12 | Аппарат "Биоптрон" | 1 |
| 13 | Аппарат "Гинетон" | 1 |
| 14 | Аппарат "Искра" | 1 |
| 15 | Аппарат для анастезии Tizian | 1 |
| 16 | Аппарат ИВЛ | 1 |
| 17 | Аппарат ИВЛ Monnai | 1 |
| 18 | Аппарат искусственной вентиляции легких для скорой помощи "Оксилог" | 1 |
| 19 | Аппарат магнитно-инфракрасный лазерный РИКТА 02/1 | 1 |
| 20 | Аппарат рентгеновский диагностический переносной | 1 |
| 21 | Аппарат рентгеновский для маммографии Pinkview - AT | 1 |
| 22 | Аппарат УВЧ 60 | 1 |
| 23 | Аппарат ультразвуковой терапии одночастотный УЗТ -1 01 Ф "Мед ТеКо" | 1 |
| 24 | Аппарат эл/хирургический аргоплазменный ES Vision | 1 |
| 25 | Аппарат электрохирурургический с режимом бесконтрольной коагуляции | 1 |
| 26 | Аспиратор вакуумный Medela модель Basic 30 mobile | 2 |
| 27 | Аспиратор вакуумный Medela модель Vario 18 с принадлежностями | 1 |
| 28 | Аудиометр диагностический АД 629 с принадлежностями | 1 |
| 29 | Аудиометр импендансный Titan | 1 |
| 30 | Бронхоскоп портативный | 1 |
| 31 | Велоэргометр | 1 |
| 32 | Весы медицинские ЭЛВ-10 | 1 |
| 33 | Видекольпоскоп SLC 2000 | 1 |
| 34 | Гастрофиброскоп GIF E-3 | 1 |
| 35 | Гастрофиброскоп GIF Olimpus | 1 |
| 36 | Дарсанваль "Искра-1" | 1 |
| 37 | Датчик с конвекс.матрицей | 1 |
| 38 | Держатель | 1 |
| 39 | Держатель | 1 |
| 40 | Детектор частоты сердцебиения плода с цифровой индикацией | 2 |
| 41 | Дефибриллятор PRIMEDIK | 2 |
| 42 | Дефибриллятор портативный АED - 2100 К автоматический наружный | 1 |
| 43 | Зажим винтовой | 2 |
| 44 | Ингалятор ультразвуковой | 1 |
| 45 | Инкубатор Amelie | 1 |
| 46 | Инкубатор для новорожденных V-2100G | 1 |
| 47 | Инкубатор интенсивной терапии | 1 |
| 48 | Источник света эндоскопический MOD.CVK 4 | 1 |
| 49 | Источник холодного света | 1 |
| 50 | Камера для хранения эндоскопич. докум. | 1 |
| 51 | КАПД-02-СТ | 1 |
| 52 | Каталка медицинская | 2 |
| 53 | Коагулометр 2-канальный оптико-механический АПГ-02 "Минилаб 701" | 1 |
| 54 | Коагулятор хирурический. RF-Magic I | 1 |
| 55 | Комплекс аппаратно-програмный носимый с цифровой записью 1-2-3 суточного мониторивания с регистрацие | 1 |
| 56 | Комплекс реанимационный с возможностью рентгенографии новорожденных КРН-02 "Аксион" | 1 |
| 57 | Комплект инструмента для операций на желчном пузыре | 1 |
| 58 | Кресло гинекологическое КТ-6-2 | 1 |
| 59 | Кресло-кровать акушерская с гидравлическим приводом | 1 |
| 60 | Кровать акушерская (Рахманова) | 1 |
| 61 | Кровать для родовспоможения | 1 |
| 62 | Кровать медицинская Adatto 9480 | 1 |
| 63 | Кровать медицинская Adatto 9480 | 1 |
| 64 | Кровать медицинская функциональная Adatto 9491 c | 1 |
| 65 | Лампа фототерапии с комплектом запасных ламп | 2 |
| 66 | Лампа щелевая | 1 |
| 67 | Микроскоп Meiji MT 4200L | 1 |
| 68 | Микроскоп глазной | 1 |
| 69 | Монитор пациента ARGUS с капнографией | 1 |
| 70 | Монитор прикроватный медицинский | 3 |
| 71 | Монитор прикроватный МЕС комплектация для взрослых | 1 |
| 72 | Монитор прикроватный МЕС комплектация для новорожденных | 1 |
| 73 | Налобный осветитель Н-600 с аккумулятором | 1 |
| 74 | Наркозный аппарат (Drager) Fabius Tiro | 1 |
| 75 | Оксиметр пульсовой | 3 |
| 76 | Операционный стол | 1 |
| 77 | Оптика Hopkins | 1 |
| 78 | Оптика прямого вида | 1 |
| 79 | Осветитель | 1 |
| 80 | Отсасыватель малогабаритный Элема-Р СП1ДМ | 1 |
| 81 | Отсасыватель медицинский | 1 |
| 82 | Отсасыватель Элема - Н АМ1 | 2 |
| 83 | Помпа волюметрическая Medina | 2 |
| 84 | Прибор для аудилогического скрининга "Нейро-Аудио-Скринг" | 1 |
| 85 | Прибор для определения остроты сумеречного зрения | 1 |
| 86 | Пульсоксиметр | 1 |
| 87 | Размораживатель плазмы РП 2-01 "БФА" | 2 |
| 88 | Ручной аппарат ИВЛ NEOPUFF в полной комплектации | 1 |
| 89 | Светильник бестеневой предродов. | 1 |
| 90 | Светильник мед.Merilux опер.бестеневой, потолочная модель | 1 |
| 91 | Светильник медицинский Merilux операционный бестеневой | 1 |
| 92 | Светильник медицинский для осмотра | 1 |
| 93 | Светильник операционный потолочный | 1 |
| 94 | Светильник операционный хирургический бестеневой универсальный Estelle с принадлежностями | 2 |
| 95 | Световод волокнистый | 1 |
| 96 | Система мониторинга пациента Shiller | 1 |
| 97 | Система ультразвуковой диагностики | 1 |
| 98 | Система ультрозвук.диагностич.медицинская Logia P5 с принадлежностями (кат №Н 44722LD) | 1 |
| 99 | Стерилизатор | 1 |
| 100 | Стерилизатор "Биндер" | 3 |
| 101 | Стерилизатор паровой ГК 100-5 | 2 |
| 102 | Стол медицинский (каталка) | 1 |
| 103 | Стол медицинский (каталка) | 1 |
| 104 | Стол общехирургический "ОК-ГАММА" 03 | 1 |
| 105 | Стол операционный мод.1650 с принадлежностями | 1 |
| 106 | Столик манипуляционный | 14 |
| 107 | Столик манипуляционный МСК 548 | 1 |
| 108 | Терминал АСПО "Административный" с принтером | 1 |
| 109 | Увлажнитель кислорода | 1 |
| 110 | УЗ-датчик | 1 |
| 111 | Универсальный рентгенодиагностический комплекс на 2 рабочих места с томограф. приставкой CLINOMAT | 1 |
| 112 | Установка для фотохимической обработки рентгенограмм "УФОР" | 1 |
| 113 | Установка СТЭЛ 10Н-120-01 | 2 |
| 114 | Устройство для исследования температурной, болевой и вибрационной чувствительности "Вибросенсотест | 1 |
| 115 | Устройство для новорожденных с принадлежностями | 1 |
| 116 | Устройство для перемещения больных | 2 |
| 117 | Ушиватель органов | 1 |
| 118 | Фетальный монитор Sonicaid Team Oxford | 2 |
| 119 | Фетальный монитор Уникос -02 | 1 |
| 120 | Фотометр биохимический ФБС-01-1 (анализатор белка в моче "Микролаб 600") | 1 |
| 121 | Фотометр лабораторный мед.серии STAT FAX мод.3200 | 1 |
| 122 | Центрифуга лабораторная СМ-6МТ | 1 |
| 123 | Центрифуга настольная Labofuge 200 с угловым ротором | 1 |
| 124 | Цистоскоп | 1 |
| 125 | Цифровой малодозовый флюорограф Рентгеновская система CLINOMAT с возможностью цифровой рентгенограф | 1 |
| 126 | Цифровой портативный ультразвуковой сканер SonoAce-R3 | 1 |
| 127 | Чемодан первой медицинской помощи | 1 |
| 128 | Шкаф вытяжной ШВ-01 | 2 |
| 129 | Шкаф сухожаровой | 1 |
| 130 | Шкаф сухожаровой "Биндер" | 1 |
| 131 | Шкаф сушильный | 1 |
| 132 | Шприцевая помпа, модель S1 | 3 |
| 133 | Электомагнитная лампа "Биоптрон" | 1 |
| 134 | Электрический кардиограф | 1 |
| 135 | Электрокардиограф "Kenz-Cardio 601" с принадлежностями | 1 |
| 136 | Электрокардиограф Kenz-Cardio 1207 Япония | 1 |
| 137 | Электрокардиограф Шиллер | 1 |
| 138 | Электронейромиограф | 1 |
| 139 | Электроэнцефалограф Нейрон-спектр-2 | 1 |
| 140 | Эндохирургический компллапороскоп гинек. | 1 |
| 141 | Эхоофтальмограф | 1 |
| 142 | Эхоэнцефалограф | 1 |

Приложение № 2

Перечень работ и периодичность выполнения

| Наименование требуемых работ | Периодичность выполнения работ |
| --- | --- |
| 1. Оборудование функциональной диагностики: Техническое обслуживание. Внешний осмотр оборудования, вспомогательных, дополнительных устройств и комплектности. Проверка целостности заземляющего сетевого и соединительных проводников, кабелей пациентов, физиологических датчиков, экранов, блокировок. Проверка органов управления, контроля, индикации на целостность, четкость фиксации, отсутствие люфтов, срабатывание пускателей (выключателей) и предохранительных устройств. Контроль состояния деталей, узлов, механизмов и приспособлений, подверженных повышенному износу, выявление видимых повреждений покрытий, следов коррозии. Проверка функционирования основных и вспомогательных узлов, измерительных, регистрирующих, коммутирующих, защитных устройств, блокировок, операций специфических для данного вида изделий. Чистка механических и других рабочих систем, смазка сопрягающихся элементов конструкций. Затяжка всех ослабленных крепежных элементов, уплотнений, соединителей и т.п., проверка в работе. Комплексная регулировка и настройка оборудования, обеспечивающие его эксплуатацию. | 1. Контроль технического состояния – не реже 1 раза в неделю. 2. Плановое техническое обслуживание – не реже 1 раза в месяц. 3. Осмотр данных систем - не реже 1 раза в месяц. |
| 2. Оборудование ультразвуковой диагностики: Техническое обслуживание. Внешний осмотр оборудования, вспомогательных, дополнительных устройств и комплектности. Проверка целостности заземляющего сетевого и соединительных проводников, кабелей. Проверка ультразвуковой системы на наличие сбоев в программном обеспечении. Проверка и корректировка опорных напряжений высоковольтного питания. Проверка работоспособности датчиков на отсутствие выпадения изображения и выдачу полноценной картинки на мониторе. Проверка входных и выходных напряжений на цифровом сканере, входных и выходных напряжений на аналоговом сканере. Проверка платы передачи изображения, платы обработки изображения, платы доплеровского сканирования, клавиш клавиатуры ультразвукового сканера, монитора ультразвукового сканера. Контроль состояния деталей, узлов, механизмов и приспособлений, подверженных повышенному износу, выявление видимых повреждений покрытий, следов коррозии. Проверка функционирования основных и вспомогательных узлов, измерительных, регистрирующих, коммутирующих, защитных устройств, блокировок, операций специфических для данного вида изделий. Чистка механических и других рабочих систем, смазка сопрягающихся элементов конструкций. Затяжка всех ослабленных крепежных элементов, уплотнений, соединителей и т.п., проверка в работе. Комплексная регулировка и настройка оборудования, обеспечивающие его эксплуатацию. | 1. Контроль технического состояния – не реже 1 раза в неделю. 2. Плановое техническое обслуживание – не реже 1 раза в месяц. 3. Осмотр данных систем - не реже 1 раза в месяц. |
| 3. Стерилизационное оборудование: Техническое обслуживание. Внешний осмотр оборудования, состояния основных, вспомогательных, дополнительных устройств и комплектности. Проверка целостности заземляющего сетевого и соединительных проводников, кабелей, трубопроводов, магистралей, экранов, ограждений, блокировок, защитных коммутирующих устройств. Проверка систем управления, контроля, индикации и сигнализации на целостность, четкость фиксации, отсутствие люфтов, срабатываемости пускателей (выключателей) и предохранительных устройств. Контроль состояния деталей, узлов, механизмов и приспособлений, подверженных повышенному износу, выявление видимых повреждений покрытий, следов коррозии, нарушения герметичности, течей магистралей (без разборки). Проверка функционирования основных и вспомогательных узлов, измерительных, регистрирующих, коммутирующих, защитных устройств, блокировок, операций специфических для данного вида изделий. Чистка механических и других рабочих систем, смазка сопрягающихся элементов конструкций, дозаправка (замена) отработанных жидкостей и смазочных материалов, удаление (слив) из систем и отстойников продуктов отработки. Затяжка всех ослабленных крепежных элементов, уплотнений, сальников, стыковок, соединителей и т.п., проверка в работе. Комплексная регулировка и настройка оборудования, обеспечивающие его эксплуатацию. | 1. Контроль технического состояния – не реже 1 раза в неделю. 2. Плановое техническое обслуживание – не реже 1 раза в месяц. 3. Осмотр данных систем - не реже 1 раза в месяц. |
| 4. Наркозное оборудование: Техническое обслуживание. Внешний осмотр оборудования, состояния основных, вспомогательных, дополнительных устройств и комплектности. Проверка целостности заземляющего сетевого и соединительных проводников, кабелей. Проверка органов управления, контроля, индикации на целостность, четкость фиксации, отсутствие люфтов, срабатывание пускателей (выключателей) и предохранительных устройств. Контроль состояния деталей, узлов, механизмов и приспособлений, подверженных повышенному износу, замена фильтров, выявление видимых повреждений покрытий, следов коррозии. Проверка функционирования основных и вспомогательных узлов, измерительных, регистрирующих, коммутирующих, защитных устройств, блокировок, операций специфических для данного вида изделий, проведение тестов на герметичность. Проверка работоспособности датчиков потока медицинских газов, и датчиков кислорода. Чистка механических и других рабочих систем, смазка сопрягающихся элементов конструкций, Затяжка всех ослабленных крепежных элементов, уплотнений, соединителей и т.п., проверка в работе. Комплексная регулировка и настройка оборудования, обеспечивающие его эксплуатацию. | 1. Контроль технического состояния – не реже 1 раза в неделю. 2. Плановое техническое обслуживание – не реже 1 раза в месяц. 3. Осмотр данных систем - не реже 1 раза в месяц. |
| 5. Операционное оборудование: Техническое обслуживание. Внешний осмотр оборудования, состояния основных, вспомогательных, дополнительных устройств и комплектности. Проверка целостности заземляющего сетевого и соединительных проводников, кабелей. Проверка органов управления, контроля, индикации на целостность, четкость фиксации, отсутствие люфтов, срабатывание пускателей (выключателей) и предохранительных устройств. Контроль состояния деталей, узлов, механизмов и приспособлений, подверженных повышенному износу, замена фильтров, выявление видимых повреждений покрытий, следов коррозии. Проверка функционирования основных и вспомогательных узлов, измерительных, регистрирующих, коммутирующих, защитных устройств, блокировок, операций специфических для данного вида изделий, проведение тестов на герметичность. Проверка работоспособности датчиков потока медицинских газов, и датчиков кислорода. Чистка механических и других рабочих систем, смазка сопрягающихся элементов конструкций, Затяжка всех ослабленных крепежных элементов, уплотнений, соединителей и т.п., проверка в работе. Комплексная регулировка и настройка оборудования, обеспечивающие его эксплуатацию. | 1. Контроль технического состояния – не реже 1 раза в неделю. 2. Плановое техническое обслуживание – не реже 1 раза в месяц. 3. Осмотр данных систем - не реже 1 раза в месяц. |
| 6. Офтальмологическое оборудование: Техническое обслуживание. Внешний осмотр оборудования, вспомогательных, дополнительных устройств и комплектности. Проверка органов управления, контроля, индикации на целостность, четкость фиксации, отсутствие люфтов, герметичности. Контроль состояния деталей, узлов, механизмов и приспособлений, подверженных повышенному износу, выявление видимых повреждений покрытий, следов коррозии. Чистка механических и оптических рабочих систем, смазка сопрягающихся элементов конструкций. Затяжка всех ослабленных крепежных элементов, уплотнений, соединителей и т.п., проверка в работе. Комплексная регулировка, юстировка, настройка, оборудования, обеспечивающие его эксплуатацию. | 1. Контроль технического состояния – не реже 1 раза в неделю. 2. Плановое техническое обслуживание – не реже 1 раза в месяц. 3. Осмотр данных систем - не реже 1 раза в месяц. |
| 7. Лор-оборудование: Техническое обслуживание. Внешний осмотр оборудования, состояния основных, вспомогательных, дополнительных устройств и комплектности. Проверка целостности заземляющего сетевого и соединительных проводников, кабелей. Проверка органов управления, контроля, индикации на целостность, четкость фиксации, отсутствие люфтов, срабатывание пускателей (выключателей) и предохранительных устройств. Контроль состояния деталей, узлов, механизмов и приспособлений, подверженных повышенному износу, замена фильтров, выявление видимых повреждений покрытий, следов коррозии. Проведение тестов на герметичность. Проверка функционирования основных и вспомогательных узлов, измерительных, регистрирующих, коммутирующих, защитных устройств, блокировок, операций специфических для данного вида изделий, проведение тестов на герметичность. Чистка механических и оптических систем, смазка сопрягающихся элементов конструкций. Затяжка всех ослабленных крепежных элементов, уплотнений, соединителей и т.п., проверка в работе. Комплексная регулировка и настройка оборудования, обеспечивающие его эксплуатацию. | 1. Контроль технического состояния – не реже 1 раза в неделю. 2. Плановое техническое обслуживание – не реже 1 раза в месяц. 3. Осмотр данных систем - не реже 1 раза в месяц. |
| 8. Компрессорные установки: Техническое обслуживание. Ежедневное: - визуальный контроль уровня масла, - контроль отсутствия утечек сжатого воздуха, неисправного состояния воздухозапорной арматуры, - контроль состояния узлов и агрегатов, - контроль отсутствия повышенного шума и вибраций, повышенной температуры, - проведение мониторинга основных параметров компрессора. ТО через 200 часов: - доливка масла (по необходимости), - контроль состояния воздушного фильтра и его очистка, -протяжка винтовых соединений узлов и агрегатов и воздухозапорной арматуры, -слив конденсата из рессивера и фильтра-отстойника. ТО через 500 часов: - промывка масляного сепаратора, - очистка маслоохладителя, - регулировка термостатического перепускного клапана, - промывка водоотделителя со сливом. | 1. ТО – ежедневно. 2. ТО каждые 200 часов. 3. ТО через 500 часов. |
| 9. Системы водоподготовки. Техническое обслуживание. Регенерация, промывка мембран, корректировка рабочих параметров, контроль герметичности систем. | 1. Контроль технического состояния – не реже 1 раза в месяц. 2. Плановое техническое обслуживание – не реже 1 раз в квартал. 3. Годовое ТО – 1 раз в год 4. Промывка – 1 раз в квартал 5. Химическая мойка – 2 раза в год. |
| 10. Эндоскопическое оборудование Техническое обслуживание. Визуальный осмотр оборудования на наличие механических повреждений. Проверка на герметичность. Проверка исправности работы всех частей и узлов оборудования. Проверка подачи воды/воздуха согласно нормативным требованиям. Проверка аспирации согласно нормативным требованиям. Регулировка тросов управления, люфта изгибаемой части. Регулировка углов поворота дистальной головки. Работы, связанные с очищением внутренних каналов трубок воды / воздуха и отсоса. Работы, связанные с очищением форсунок, линз дистальной головки. Регулировка блока управления и клапанов вода / воздух. Устранение мелких неисправностей. Проверка всех электрических и электронных параметров приборов. Проверка приборов с использованием детектора утечки тока. Замена всех уплотнительных колец. Замена форсунок вода/воздух. Смазка уплотнительных колец клапанов вода/воздух специализированным силиконовым маслом. Юстировка УЗ-датчиков УЗ-эндоскопа. Консультации по техническим вопросам и обслуживанию аппаратуры, инструктаж медицинского персонала по правилам безопасной эксплуатации. Работы, связанные с проверкой оптических и электрических параметров источника света. Комплексная настройка, калибровка и регулировка аппаратов. | 1. Контроль технического состояния – не реже 1 раза в неделю. 2. Плановое техническое обслуживание – не реже 1 раза в месяц. 3. Осмотр данных систем - не реже 1 раза в месяц. |
| 11. Рентгеновское оборудование Техническое обслуживание. Проверка наличия экранов ограждений, защитных устройств, средств предупредительной сигнализации. Проверка состояния узлов заземления, целостности сетевых шнуров, кабелей соединительных проводников, приборных вилок, других коммутирующих устройств, питающих магистралей. Проверка органов управления и контроля на целостность, четкость фиксации, отсутствия люфтов. Проверка срабатывания защитных устройств и защитных блокировок. Контроль состояния устройств индикации и сигнализации. Контроль состояния деталей, узлов, механизмов, в т.ч. подверженных повышенному износу. Проверка исходных положений органов управления. Инструментальный контроль основных технических характеристик. Контроль выполнения операций, специфических для конкретного типа изделий | 1. Контроль технического состояния – не реже 1 раза в неделю. 2. Плановое техническое обслуживание – не реже 1 раза в месяц. 3. Осмотр данных систем - не реже 1 раза в месяц. |
| 12. Лампы операционные, светильники медицинские, фототерапевтические системы Техническое обслуживание. Внешний осмотр рабочего места и аппарата. Проверка состояния узлов заземления, целостности сетевых проводников, приборных вилок, других коммутирующих устройств, питающих магистралей. Проверка правильного срабатывания тревог. Проверка состояния ламп (регистрация часов наработки). Проверка фиксации лампы во всех положениях. Контроль состояния блока питания путём замеры уровня выходных напряжений. Консультирование персонала правилам пользования прибором. Чистка внешних органов управления и органов визуализации данных, полная проверка работоспособности аппарата на разных режимах. Чистка внутренних узлов и деталей от пыли и других загрязнений. | 1. Контроль технического состояния – не реже 1 раза в неделю. 2. Плановое техническое обслуживание – не реже 1 раза в месяц. 3. Осмотр данных систем - не реже 1 раза в месяц. |
| 13. Холодильное и морозильное оборудование Техническое бслуживание. Внешний осмотр оборудования, проверка креплений, ограждений и конструкций. Проверка электропитания по фазам (проверка дисбаланса по напряжению, проверка дисбаланса по току). Профилактика электрических соединений щита управления и компрессорно-конденсаторного блока. Проверка состояния силовых электрических кабелей и их соединений. Контроль и запись - избыточного давления испарения, температуры испарения, - избыточного давления конденсации, температуры конденсации (в случае несоответствия, производится дозаправка (фреоном). Контроль и запись состояния автоматики и показаний КИПа. Контроль состояния хладагента и масла, тестирование блока управления. Проверка герметичности фреонового контура. Контроль электромагнитных клапанов (при наличии). Проверка срабатывания систем защиты компрессора. Контроль уровня масла (при наличии контрольной точки). Проверка степени загрязнения воздушных фильтров. Проверка загрязненности воздушных конденсаторов. Проверка состояний силовых и управляющих цепей оборудования, по необходимости производится подтяжка резьбовых соединений. Проверка лопастей вентиляторов. Контроль срабатывания предохранительных клапанов (при наличии). Контроль состояния конденсатора и его чистка. Контроль подшипников вентиляторов. Проверка состояния изоляции электродвигателя. Тестирование контрольно-измерительных приборов и автоматики. Проверка работы дренажной системы оборудования, по необходимости осуществляется чистка дренажа. Контроль освещения холодильной камеры . | 1. Контроль технического состояния – не реже 1 раза в месяц. 2. Плановое техническое обслуживание – не реже 1 раза в месяц. 3. Осмотр данных систем - не реже 1 раза в месяц. |
| 14. Установка рентгеновская маммографическая Техническое обслуживание. Очистка и смазка направляющих. Проверка и настройка скорости элеватора. Компрессионное устройство. Проверка и регулировка ремня натяжения. Проверка и настройка силы компрессии. Проверка максимальной силы компрессии (20 кг). Проверка минимальной силы компрессии (5 кг). Проверка сопротивления ремня при декомпрессии. Проверка и регулировка значения индикации толщины объекта при компрессии. Калибровка диапазона перемещения компрессионного устройства. Кольцевой штатив. Проверка и регулировка эффективности тормозного устройства наклона. Проверка и регулировка эффективности тормозного устройства вращения. Проверка и регулировка натяжения ремня тормозного устройства вращения. Очистка поверхности контакта ремня и роликов тормозного устройства. Цифровой детектор. Очистка вентиляторов охлаждения. Проверка эффективности вентиляторов охлаждения. Полная программа калибровки цифрового детектора Отсеивающий растр. Очистка и смазка подвижных механизмов. Калибровка диапазона перемещения решетки (отсеивающего растра). Рабочие станции рентгенлаборанта/врача маммолога. Очистка вентиляторов охлаждения. Проверка жесткого диска. Резервное копирование данных. Рентгеновское питающее устройство. Инструментальный контроль и настройка точности выполнения установок анодного напряжения. Инструментальный контроль и настройка проверка формы кривой и пульсаций анодного напряжения. Точность выполнения установок силы анодного тока. Точность выполнения установок количества электричества (мАх с). Точность установки длительности экспозиции. Совпадение оптического (светового) и рентгеновского полей излучения. Проверка ухода центрального луча рентгеновского излучения при изменении положений штатива и изменении фокусного расстояния. Работоспособность системы экспонометрии (стабильность качества изображения при изменении характеристик объекта или режима работы). Проверка работоспособности после проведения технического обслуживания оборудования. Рабочая станция врача. Чистка монитора и системного блока рабочей станции. Проверка передачи данных на подключенных к рабочей станции устройства. Устранение ошибок базы данных пациентов, ее чистка и архивирование. | 1. Контроль технического состояния – не реже 1 раза в квартал. 2. Плановое техническое обслуживание – не реже 1 раза в квартал. 3. Осмотр данных систем - не реже 1 раза в квартал. |